Витрина тепловая

Case 2/400

# Данная инструкция по эксплуатации содержит технические характеристики, информацию о конструкции оборудования, эксплуатации оборудования, а также о мерах предосторожности при работе с оборудованием. Прочитайте инструкцию перед началом использования оборудования.

# Витрина изготовлена оргстекла и нержавеющей стали, встроен таймер поддержания заданной температуры.  Два уровня для выкладки различных продуктов.

# Основные технические характеристики

| Модель | Напряжение, В | Частота （Гц） | Мощность（кВ） | Уровни | Габариты（мм） | Температура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Case 2/400 | 220-240 | 50 | 0.25 | 2 | 500×400×385 | 30～70℃ |

# Транспортировка и хранение

# Во время транспортировки с оборудованием необходимо обращаться крайне осторожно и не ставить его вверх дном, чтобы предотвратить повреждения корпуса и внутренней части. Аппарат в упаковке должен храниться в хорошо проветриваемом помещении без коррозионных газов. Если необходимо временно хранить его на открытом воздухе, то потребуется укрыть аппарат от дождя.

- Замечания по установке

- Напряжение питания должно соответствовать рабочему напряжению прибора.

- В задней части корпуса расположен контакт, к которому должен быть подключен медный провод не менее 1.5мм2 и провод заземления, установленный в соответствии с  правилами безопасности.

- Аппарат должен быть установлен на ровной поверхности на расстоянии минимум 10 см от негорючих объектов с обеих сторон и 20 см сзади (например, стен, окон и т.д.).

- Рекомендуется установить заземление. Не следует нагромождать что-либо перед выключателем для удобства работы.

- Проверьте соединение, напряжение и защитное заземление после установки.

- Положение установки должны находиться вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов. Температура окружающей среды должна быть ниже 45 С, а относительная влажность воздуха не должна превышать 85%.

- Установка должна производиться квалифицированным специалистом.

- Особые замечания

- Продукт является производственным аппаратом и не предназначен для домашнего использования.

- Не трясите и не наклоняйте машину во время работы.

- Запрещается разбирать или самостоятельно модифицировать машину. Демонтаж и самостоятельное внесение изменений может привести к несчастному случаю.

- Отключайте питание перед чисткой.

- Не распыляйте воду непосредственно на устройство во время очистки. Это может привести к поражению электрическим током.

- Не кладите на прибор тяжелых предметов, сбои в работе могут привести к повреждениям.

- Высокая температура может вызвать ожог. Не касайтесь прибора руками непосредственно во время или после эксплуатации при высоких температурах.

- Во избежание повреждений, выключайте аппарат при приближении грозы.

- Не разрушайте панель управления твердыми или острыми предметами.

- Если во время эксплуатации появляются какие-либо перебои в работе, немедленно выключите устройство. Дальнейшее использование возможно только после устранения неисправности.

- По завершении работы выключите прибор выключателем.

- Обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом.

- Если шнур питания поврежден, в случае опасности повреждения, замена должна выполняться производителем или другим отделом обслуживания или профессиональным персоналом.

- Инструкции по работе и эксплуатации

- Перед использованием убедитесь, что подключение питания выполнено нормально и, что напряжение электросети соответствует рабочему напряжению прибора.

- Подключите питание и нажмите на выключатель питания, поверните рукоять терморегулятора до нужной температуры по часовой стрелке. Индикатор нагрева включится, и нагревательные элементы начнут нагрев. При достижении выбранной температуры нагревательные элементы и индикатор нагрева выключаться. Далее эта процедура будет повторяться для поддержания выбранной температуры.

- Во избежание преждевременного высыхания пирогов или хлеба, можно добавить воду для поддержки влажности.

- Регулярный осмотр

- Необходимо ежедневно проверять аппарат.

- Регулярная проверка аппарата может помочь избежать серьезных аварий.

- Прекратите использование аппарата, если пользователь замечает какие-либо проблемы в его работе

- Проверяйте аппарат каждый день перед использованием

  - Наклонен ли аппарат?

- Повреждена ли контрольная панель?

- Имеются ли трещины и повреждения кабеля питания?

- Присутствует ли странный запах или шум?

- Имеются ли утечки тока и регулируется ли температура?

- Нормальна ли мощность?

- Чистка и Обслуживание

- Во избежание несчастных случаев перед очисткой отключите питание.

- Каждый день, по завершении работы, очищайте поверхность и линии электропередач влажным полотенцем, используя моющие средства не вызывающие коррозии. Не распыляйте воду непосредственно на прибор. Вода может повредить электронику и стать причиной поражения электрическим током.

- Если вы не собираетесь использовать прибор, то, пожалуйста, отключите термостат и электропитание.

- Если вы не собираетесь использовать прибор в течение долгого времени, пожалуйста, полностью очистите устройство и храните его в хорошо проветриваемом помещении.

# Конструкция витрины

1. Регулировка температуры

2. Термостат

3. Индикатор

4. Выключатель

5. Штепсель

6. Короб защиты питания

7. Основание

8. Ножки

9. Панель

10. Декоративный плинтус

11. Боковая панель

12. Опорная пластина

13. Подсветка

14. Фиксаторы

15. Полка

16. Нижняя полка с перфорацией

17. Нижняя полка – основание

18. Нагревательный элемент

19. Прижимная пластина

20. Лоток

21. Крепежи нагревательных элементов

22. Дверь

23. Крепежи для двери

K1: переключатель

BT1: термостат

EL1: индикатор нагрева

R1: нагревательный элемент

# Анализ неполадок и устранение неисправностей

| Симптомы | Причины | Решения |
| --- | --- | --- |
| Нет света | 1. Сломан включатель 2. перегорела лампа | Заменить |
| Не регулируется время | 1. Сломан включатель 2. Сломан таймер | Заменить или починить |
| Не нагревается | 2. Сломаны нагревательные элементы | Заменить |
|  | 3. Сломан температурный контроллер | Заменить или починить |