Мармит для подогрева жидкостей (супа)

SB-6000

# Данная инструкция по эксплуатации содержит технические характеристики, информацию о конструкции оборудования, эксплуатации оборудования, а также о мерах предосторожности при работе с оборудованием. Прочитайте инструкцию перед началом использования оборудования.

# Основные технические характеристики

Объем: 9,5 литров

Напряжение: 220В, 50 Гц

Мощность: 400-475 Вт       
Вес: 4,5 кг

Размеры: 36 см (высота), 34,5 см (диаметр)

# Конструкция мармита

# Эксплуатация и обслуживание

- Проверьте, подходит ли напряжение в источнике питания к прибору

- Внимательно проверьте заземление

- Используйте только ДЛЯ ПОДОГРЕВА ЖИДКОСТЕЙ

- Добавьте 0, 6 л воды между слоем из нержавеющей стали и внутренним резервуаром из алюминия. Никогда не наливайте избыточное количество воды и ни при каких обстоятельствах слой из нержавеющей стали не должен всплывать, даже если он пуст. Вылейте избыток воды незамедлительно

- Регулятор температуры необходимо установить между 1 и 8. Всегда устанавливайте наименьшее значение для поддержания правильной температуры сервировки

- Поддерживайте высокую температуру при настройках с 8 по 12

- Когда прибор включится, загорится неоновый световой индикатор

- Поверните тумблер на 0, чтобы отключить. Выньте штепсель из розетки в стене, чтобы изолировать прибор от сети питания

- Если вы не разливаете порции, оставьте шарнирную крышку в закрытом и закрепленном положении

- Никогда не двигайте и не перемещайте подогреватель, если прибор включен или содержит горячую еду

- Пролившаяся пища должна быть незамедлительно удалена со всех внешних поверхностей. Крышку и водяную баню из нержавеющей стали разрешается мыть

- Окрашенная внешняя часть и верхний хомут должны чиститься чуть влажной тряпкой с мылом

- Если прибор не используется, при загрузке и очистке, убедитесь, что штепсель вынут из розетки

- Очистка подогревателя под струей воды под давлением запрещена

# Меры предосторожности

- Не включайте терморегулятор без наполнения внутреннего бойлера из нержавеющей стали

- Очистка подогревателя под струей воды под давлением запрещена

- Нельзя использовать в случае повреждения любой из конструктивных частей

- Нельзя погружать подогреватель в воду

- Нельзя эксплуатировать пустой подогреватель

# Устранение неисправностей

| Описание неисправности | Причина неисправности | Устранение неисправностей |
| --- | --- | --- |
| Не работает | 1. отходит контакт питания | проверьте штепсель и розетку |
|  | 2. повреждение целостности оплетки провода электропитания | замените провод электропитания |
|  | 3. неисправность регулятора | замените регулятор |
|  | 4. не происходит нагрев | замените тэн |

# Text boxes

Шарнирная крышка

Внутренний резервуар из алюминия

Внешний слой из нержавеющей стали

Неоновый световой индикатор

Регулятор температуры