Быстрый выбор моноблоков  ALS

| Молель моноблока | Внешняя t-ра. | Т= -18ºС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодопроизводи-тельность, Вт | Камера, м3 |  |  |
| ALS-112 | 20°С | 859 | 7,3 |  |  |
|  | 30°С | 756 | 4,2 |  |  |
|  | 40°С | 653 | 2,3 |  |  |
| ALS-117 | 20°С | 993 | 8,2 |  |  |
|  | 30°С | 839 | 6 |  |  |
|  | 40°С | 748 | 4,2 |  |  |
| ALS-218 | 20°С | 1420 | 13 |  |  |
|  | 30°С | 1180 | 11 |  |  |
|  | 40°С | 965 | 8 |  |  |
| АLS-220 | 20°С | 2585 | 24 |  |  |
|  | 30°С | 2200 | 18 |  |  |
|  | 40°С | 1750 | 15 |  |  |
| ALS-330N | 20°С | 3280 | 38 |  |  |
|  | 30°С | 2637 | 28 |  |  |
|  | 40°С | 2051 | 22 |  |  |
| АLS-330T | 20°С | 3744 | 48 |  |  |
|  | 30°С | 2942 | 36 |  |  |
|  | 40°С | 2357 | 30 |  |  |
| АLS-235 | 20°С | 5769 | 88 |  |  |
|  | 30°С | 4849 | 65 |  |  |
|  | 40°С | 3756 | 52 |  |  |
| АLS-335N | 20°С | 9218 | 160 |  |  |
|  | 30°С | 7807 | 110 |  |  |
|  | 40°С | 6351 | 90 |  |  |
| ALS-335T | 20°С | 10758 | 195 |  |  |
|  | 30°С | 9076 | 145 |  |  |
|  | 40°С | 7026 | 115 |  |  |

Быстрый выбор моноблоков АМS

| Модель, сплит- система | Внеш-няя t-ра | T= -5ºC | T= 0ºC | Т- +5ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодо-произв-ть, Вт | Камера, м3 | Холодо- произв-ть, Вт | Камера, м3 | Холодо- произв-ть, Вт | Камера, м3 |
| АМS 103 | 20°С | 765 | 7,4 | 854 | 8,6 | 998 | 9,8 |
|  | 30°с | 642 | 3,8 | 723 | 4,5 | 894 | 5,4 |
|  | 40°С | 521 | 1,3 | 654 | 2,3 | 796 | 3 |
| АМS | 20°С | 985 | 8 | 1185 | 11 | 1305 | 14 |
| 105 | 30°с | 885 | 5,5 | 1070 | 8 | 1188 | 12 |
|  | 40°С | 792 | 4 | 968 | 6 | 1073 | 8,5 |
| АМS | 20°С | 1330 | 11 | 1460 | 15 | 1670 | 21 |
| 107 | 30°С | 1185 | 8,5 | 1284 | 12 | 1566 | 16 |
|  | 40°С | 1063 | 6 | 1217 | 10 | 1387 | 13 |
| АMS | 20°С | 1919 | 18 | 2238 | 21 | 2530 | 27 |
| 120 | 30°С | 1747 | 14,5 | 2075 | 17 | 2296 | 22 |
|  | 40°С | 1580 | 12 | 1782 | 14 | 2112 | 18 |
| АMS 330N | 20°С | 3226 | 43 | 3790 | 48 | 4288 | 67 |
| 330N | 30°С | 2779 | 33 | 3293 | 38 | 3866 | 56 |
|  | 40°С | 2447 | 29 | 2922 | 32 | 3452 | 43 |
| АМS 330Т | 20°С | 3895 | 56 | 4370 | 66 | 5090 | 80 |
| 330T | 30°С | 3461 | 48 | 4074 | 58 | 4512 | 72 |
|  | 40°С | 3103 | 40 | 3614 | 46 | 4055 | 58 |
| АМS | 20°С | 6096 | 91 | 7133 | 112 | 8381 | 142 |
| 235 | 30°С | 5475 | 70 | 6439 | 90 | 7218 | 120 |
|  | 40°С | 4900 | 60 | 5533 | 75 | 6497 | 98 |
| АМS 335N | 20°С | 7476 | 151 | 8938 | 171 | 10430 | 193 |
| 335N | 30°С | 6692 | 132 | 7948 | 150 | 8931 | 175 |
|  | 40°С | 5538 | 92 | 6990 | 118 | 8281 | 146 |
| АМS 335T | 20°С | 9108 | 182 | 10721 | 205 | 12675 | 270 |
| 335T | 30°С | 8048 | 153 | 9544 | 182 | 11207 | 235 |
|  | 40°С | 6960 | 112 | 8460 | 143 | 10002 | 172 |

Быстрый выбор сплит систем КLS

| Молель сплит- системы | Внешняя t-ра. | Т= -18ºС |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодопроизводи-тельность, Вт | Камера, м3 |  |  |
| KLS-112 | 20°С | 859 | 7,3 |  |  |
|  | 30°С | 756 | 4,2 |  |  |
|  | 40°С | 653 | 2,3 |  |  |
| КLS-117 | 20°С | 993 | 8,2 145 115 160 110 90 88 65 52 48 36 30 38 28 22 24 18 15 13 11 8 8,2 6 4,2 |  |  |
|  | 30°С | 839 | 6 |  |  |
|  | 40°С | 748 | 4,2 |  |  |
| КLS-218 | 20°С | 1420 | 13 |  |  |
|  | 30°С | 1180 | 11 |  |  |
|  | 40°С | 965 | 8 |  |  |
| КLS-220 | 20°С | 2585 | 24 |  |  |
|  | 30°С | 2200 | 18 |  |  |
|  | 40°С | 1750 | 15 |  |  |
| КLS-330N | 20°С | 3280 | 38 |  |  |
|  | 30°С | 2637 | 28 |  |  |
|  | 40°С | 2051 | 22 |  |  |
| КLS-330T | 20°С | 3744 | 48 |  |  |
|  | 30°С | 2942 | 36 |  |  |
|  | 40°С | 2357 | 30 |  |  |
| КLS-235 | 20°С | 5769 | 88 |  |  |
|  | 30°С | 4849 | 65 |  |  |
|  | 40°С | 3756 | 52 |  |  |
| КLS-335N | 20°С | 9218 | 160 |  |  |
|  | 30°С | 7807 | 110 |  |  |
|  | 40°С | 6351 | 90 |  |  |
| КLS-335T | 20°С | 10758 | 195 |  |  |
|  | 30°С | 9076 | 145 |  |  |
|  | 40°С | 7026 | 115 |  |  |

Быстрый выбор сплит - систем КМS

| Модель, сплит- системы | Внешняя t-ра | T= -5ºC | T= 0ºC | Т- +5ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Холодо-прoиз-ть, Вт | Камера, м3 | Холодо- прoиз-ть, Вт | Камера, м3 | Холодо- прoиз-ть, Вт | Камера, м3 |
| KМS 103 | 20°С | 765 | 7,4 | 854 | 8,6 | 998 | 9,8 |
|  | 30°с | 642 | 3,8 | 723 | 4,5 | 894 | 5,4 |
|  | 40°С | 521 | 1,3 | 654 | 2,3 | 796 | 3 |
| КМS 105 | 20°С | 985 | 8 5,5 18 14,5 12 43 33 29 56 48 40 91 70 60 151 132 92 182 153 112 11 8 6 15 12 10 21 17 14 48 38 32 66 58 46 112 90 75 171 150 118 205 182 14 12 8,5 21 16 13 27 22 18 67 56 43 80 72 58 142 120 98 193 175 146 270 235 | 1185 | 11 | 1305 | 14 |
|  | 30°с | 885 | 5,5 | 1070 | 8 | 1188 | 12 |
|  | 40°С | 795 | 4 | 968 | 6 | 1073 | 8,5 |
| КМS 107 | 20°С | 1330 | 11 | 1460 | 15 | 1670 | 21 |
|  | 30°С | 1185 | 8,5 | 1284 | 12 | 1566 | 16 |
|  | 40°С | 1063 | 6 | 1217 | 10 | 1387 | 13 |
| КMS 120 | 20°С | 1919 | 18 | 2238 | 21 | 2530 | 27 |
|  | 30°С | 1747 | 14,5 | 2075 | 17 | 2296 | 22 |
|  | 40°С | 1580 | 12 | 1782 | 14 | 2112 | 18 |
| КMS 330N | 20°С | 3226 | 43 | 3790 | 48 | 4288 | 67 |
|  | 30°С | 2779 | 33 | 3293 | 38 | 3866 | 56 |
|  | 40°С | 2447 | 29 | 2922 | 32 | 3452 | 43 |
| КМS 330Т | 20°С | 3895 | 56 | 4370 | 66 | 5090 | 80 |
|  | 30°С | 3461 | 48 | 4074 | 58 | 4512 | 72 |
|  | 40°С | 3103 | 40 | 3614 | 46 | 4055 | 58 |
| КМS 235 | 20°С | 6009 | 91 | 7133 | 112 | 8381 | 142 |
|  | 30°С | 5475 | 70 | 6439 | 90 | 7218 | 120 |
|  | 40°С | 4900 | 60 | 5533 | 75 | 6497 | 98 |
| КМS 335N | 20°С | 7476 | 151 | 8938 | 171 | 10430 | 193 |
|  | 30°С | 6692 | 132 | 7948 | 150 | 8931 | 175 |
|  | 40°С | 5538 | 92 | 6990 | 118 | 8281 | 146 |
| КМS 335T | 20°С | 9108 | 182 | 10721 | 205 | 12675 | 270 |
|  | 30°С | 8048 | 153 | 9544 | 182 | 11207 | 235 |
|  | 40°С | 6960 | 112 | 8460 | 143 | 10002 | 172 |